Лекція ПТУ

Аксіальна турбіна.

1-вал;

2-диск;

3- лопатки;

4-сопло.

1) конденсаційні турбіни    К

Виконуються з нерегульованими відборами пари, призначеними для підігріву живильної води.

Регульованим називається відбір пари, параметри якого підтримуються у заданих межах незалежно від умов роботи турбіни.

Регульований відбір пари з турбіни, який використовується для постачання споживачів тепловою енергією, називається теплофікаційним.

Для виробництва тільки електричної енергії. Встановлюються на могутніх ТЕС.

К-800-240,       К – 800 - 240 – турбіна обладнана конденсатором

тип     N, МВт        Р0 =24 МПа (240 кгс/см2).

2)теплофікаційні турбіни

Турбіни  Т – теплофікаційні (з конденсатором) при низькому тиску у відборі, призначені для покриття опалювальних навантажень.

Т-100-130/565 – турбіна теплофікаційна ( з конденсатором) для опалювальних навантажень но-мінальною потужністю 100 МВт, параметри пари перед турбіною  13 МПа, 5650С.

Т-110/120-130; 110 МВт- номінальна потужність;120 МВт- максимальна.

Номінальна потужність турбіни- це найбільша потужність, яку турбіна повинна тривало розвивати при номінальних величинах основних параметрів або при їх зміні у вказаних межах. Наприклад, тиск  3,5 МПа             435 оС,

3,2-3,7               420-445 оС

Турбіни П – теплофікаційні ( з конденсатором) при тиску пари у відборах 0,8-1,8 МПа, призначені для покриття промислових навантажень.

Рпр>Рот

П-6-35/5 – турбіна з конденсатором потужністю 6 МВт, параметри пари перед турбіною 3,5 МПа, 4350С, тиск пари у відборі 0,5 МПа.

Турбіна ПТ

Рпр>Рот

Для одночасного обслуговування двох теплових споживачів з різними параметрами. Має опалювальний та промисловий відбори.

ПТ-50-130/7 –турбіна з двома  регульованими відборами  пари (з конденсатором) потужністю 50 МВт, параметри пари перед турбіною 13 МПа, 5650С (стандартні), номінальний тиск пари у промисловому відборі  0,7 МПа.

Турбіна Р

Теплофікаційні турбіни, у яких вся пара відводиться до споживача з тиском РП >РАТМ. Називається турбіною з протитиском.

Р-6-35/10- турбіна з протитиском потужністю 6 МВт, тиск пари перед турбіною 3,5 МПа, у протитиску 1 МПа.

Турбіна ПР

ПР-12-90/15-7 – турбіна з протитиском і регульованим промисловим відбором (П) потужністю 12 МВт, тиск пари перед турбіною 9 МПа, тиск у відборі 1,5 МПа, в протитиску (0,7 МПа).

# Text boxes

2

1

3

4

(

(

РОП

(

РПР

РОП

РПР

(

(

РП

ТС

Р0

(

РП

Р0

Рпр