Лекція № 15

## Перехідні процеси велектричних колах

Перехідним називається процес переходу схеми від одного устамного режиму до іншого. Причиною виникнення перехіних процнсів є різного роду комутації.

Комутація – стрибкова зміна конфігурації елелектричного кола або параметрів його елементів (замикання / розмикання ключа). При подальшому аналізі t0 = tкомут = 0.

## Закони комутації

– енергія магнітного поля котушки

– електрична енергія конденсатора

ψ=L·i			– потозчепленння котушки

q=cUc			– заряд конденсатора

– енергія до і після комутації

Перший закон комутації. Струм в індуктивності та потокозчеплення стрибком змінюватись не можуть. Після комутації вони починають змінюватись від його значення, яке мали в момент безпосередньо до комутації.

Другий закон комутації. Напруга на конденсаторі та заряд стрибком змінюватись не можуть. Після комутації починають змінюватись від тих значень, які мали в момент безпосередньо перед комутацією.

## Усталений режим.

## Перехідний режим : струми і напруги перехідного режиму.

Підключення джерела постійної напруги до кола RL:

Закони Кірхгофа лишаються справедливими (записуєтьсмя для миттєвих значень)

E=UK+UL

E=Ri+L

Загальний розв’язок складається з двох часткових розв’язків:

i =i`+i``=iуст+iвільн

i`=iуст  – усталене значення має такий же характер зміни як і закон зміни зовнішніх джерел енергії

i``=iвільн – вільна складова є розв’язком дифиренціального рівняння з нульовою частиною (однорідного дифиренціального рівняння)

Riвільн+L=0

iвільн=Aept

Порядок дифиренціального рівняння визначається кількістю реактивних елементів у схемі.

i(t)=iуст+Aept

А – стала інтегрування

р – корінь характеристичного рівняння

Розрахунок усталеної складової:

t=∞		iуст-?

iуст=const ,оскільки E=const

E=Riуст+0 	(	 iуст=

Визначення р:

iвіл=Aept

0 = RAept+PLAept

0 = R+PL		– характеристичне рівняння

– корінь характеристичного рівняння (завжди від‘ємний, бо перехідний процес згасаючий)

Знайдемо стану інтегрування А з початкових умов:

t=0	i(0)=iуст+A

A=i(0)-iуст(0)

iL(0)=iL(0-)=0

A=i(0)–iуст(0)=

– Струм перехідного процесу, який виник при підключенні кола RL до джерела постійної напруги.

## Порядок розрахунку перехідного процесу класичним методом

Базується на загальних математичних методах розв’язку інтергродиференціальних рівнянь. Метиою розрахунку перехідного процесу є три величини :

- іуст – усталене значення струму, Uуст – напруги

- р – корені характеристичного рівняння

- розрахувати початкові умови i(0):U(0) – ?

K – порядок дифиренціального рівняння дорівнює кількості реактивних елементів схеми.

Записуємо загальний розв’язок і знаходимо сталі інтегрування:

Знаходження коренів характеристичного рівняння

- Алгебраізація системи інтегродифиренціальних рівнянь Кірхгофа

Щоб знайти корені характеристичного рівняння малюємо схему вільного режиму (рис 15.4):

- не містить джерел енергії

- після комутації

Щоб виконувались ці умови необхідно, щоб

Цей визначник можна складати також методом контурних струмів :

Лекція №16

Метод вхідного контуру для знаходження коренів характеристичного рівняння

Якщо (=0 – характеристичне Zвх(р) = 0 теж характеристичне рівняння.

Складемо характерне рівняння для знаходження розв’язку задачі (Рис.16.2.)

- Малюємо схему для скомутованого режиму без джерел (Рис.16.3.).

L(pL

c(

- Розриваємо будь яку вітку і складаємо формулу для вхідного опору ( Краще розривати вітку з реактивним елементом, а саме якщо є конденсатор, тоді з конденсатором)
Характеристичне рівняння:

pc(pL+R1)R3+PL+R1+p2LcR1=0

p2LcR3+pcR1R3+pL+R1+p2LcR1=0

p2lc(R1+R3)+p(cR1R3+L)+R1=0

Корені будують коренями характеристичного рівняння

- Розрахунок початкових умов
Виконується у декілька етапів

- Розрахунок усталеного режиму до комутації

iL(–) – ?		UC(–) – ?

- Розраховуємо незалежні початкові умови в перший момент часу після комутації за законами комутації

iL(0)=iL(0-)

uc(0)=uc(0-)

Приклад :

- i=const

u=const

2)  t = 0+

###### За законами комутації:

- Розрахунок залежних початкових умов за законами Кірхгофа Ф16.6

t=0+

Маємо систему 3х рівнянь з 3-ма невідомими. Знаходимо ці невідомі:

i1(0)	i3(0)	uL(0)		– початкові умови

4)Другою початковою умовою вибираємо значення похідних від струмів і напруг при t=0 (“незалежні” похідні)

- Розрахунок залежних контурів t = 0+

Залежні похідні знаходимо з продиференційованих рівнянь Кірхгофа, складених у пункті (3)

Якщо коренів 2, то розрахунок завершено. Якщо 3, потрібно шукати другі похідні рівнянь Кірхгофа при t=0. Для цього потрібно продиференціювати рівняння з пунктів 4) і 5).

- Знаходження сталих інтегрування

а)

б)

в)  
Знаходимо сталі інтегрування для випадку (а):

продиференціюємо (а)

t=0+

# Text boxes

0

t

iL

iL(+0)

iL(-0)

Рис.15.1.

UR

# E

R

L

UL

Рис.15.2.

I1

R1

R2

L2

# E1

I3

С3

I2

# E3

R3

Рис.15.3.

# R,L,C

IK

EK

R1

R1

R3

I2

С

I3

# E1

L

R2

I1

R3

1/pС

pL

Рис.15.4.

R3

I2віл

С3

I3віл

L2

R2

R1

I1віл

Рис.16.3.

Рис.16.2.

Рис.16.1.

Рис.15.5.

R3

1/pС3

pL2

R2

R1

Рис.16.4.Схема до комутації

R1

I2(-)

# E1

R2

I1(-)

Рис.16.5.

R1

R3

С

I3(0)

# E1

L