# Лекція №17

Перехідні процеси у колі RLC

Розрядка конденсатора на коло RL

1)t = ∞

iуст = 0

uCуст = 0

uLуст = 0

2)Корені характеристичного рівняння z(p) = 0

Вводимо позначення:

- p1≠p2 – дійсні:  δ>ω0

- p1,2= – δ ± jω – комплексно спряжені:  δ<ω0

- p1=p2 – кратні:  δ=ω0

### Розглянемо перший випадок

p1≠p2 (дійсні)

1.

2.

3. Розрахунок початкових умов

а)   t<0

uc(-)= –E

i(-)=0

б)  t=0+

За законами комутації:

uc(0)=uc(0-)= –E

iL(0)=iL(0-)=0

в)   t=0+

За законами Кірхгофа:

0=uL(0)+uc(0)+Ri(0)

uL(0)=-uc(0)=E

г)t=0+

незалежні похідні

4. Знаходимо сталі інтегрування

t=0+

Розглянемо випадок коли корені комплексні:

δ<ω0

p1,2= – δ ± jω

t=0+

# Лекція №18

## Операторний метод розрахунку перехідних процесів

f(t) – оригінал

F(p) – зображення

Зв’язок між оригіналом і зображенням за формулою Лапласа:

Зображення суми дорівнює сумі зображень.

## Закони Ома і Кірхгофа в операторній формі

### Закон Ома в операторній формі

Додаткове джерело напруги направлене за струмом

Додаткове джерело напруги направлене проти зарядного струму

### Перший закон Кірхгофа в операторній формі

Другий закон Кірхгофа

Операторне зображення схеми:

#### Порядок розрахунку перехідних процесів операторним методом

- Розрахунок усталеного режиму до комутації. Мета: визначення струму індуктивності та напруги на конденсаторі. Після цього записуємо закони комутації, через які знаходимо початкові значення струму індуктивності і напруги на конденсаторі.

- За правилами, які вказані для законів Ома при розгляді елементів R,L,C,E, малюємо операторну схему скомутованого режиму.

- Операторну схему розраховуємо, застосовуючи відомі методи розрахунку: закони Кірхгофа, метод контурних струмів, метод вузлових потенціалів, метод накладання, метод еквівалентного генератора. Розв’зок шукаэмо у вигляді дробу, в якому чисельник і знаменник є степеневі многочлени відносно р.

- Для переходу від зображення до оригіналу використовуємо або таблиці перетворення Лапласа, або зворотнє перетворення Лапласа, або теорему розкладання.

Теорема розкладання.

рк: Н(р) = 0 – характеристичне рівняння

рк – корені характеристичного рівняння

##### Якщо в знаменнику є корінь р=0, то

Приклад

1) t<0

uc=const

E=const(i2=const=0

i2(-)=0

i1(-)=i3(-)=

t=0+

uc(0)=uc(0-)=

2)Малюємо операторну схему для режиму після комутації:

z11(p)=2R

z22(p)=R+

z12(p)=z21(p)=R

EK1(p)=

EK2(p)==

p0=0

p1= –2/Rc

H`(p)=1

H(0)=2/Rc

G(0)=

G(p1)=

i(t)=

# Лекція №19

Розрахунок електричних кіл при дії періодичних 
несинусоїдних джерел енергії

..– основна гармоніка

Цей метод є наближеним. Точність буде тим більшою, чим більше членів ми врахуємо. Розрахунок миттєвих значень ведеться методом накладання для кожної гармоніки окремо.

Порядок розрахунку електричного кола при дії
 періодичного нелінійного джерела

- Розкладаємо задану криву струму джерела в ряд Фур’є по гармоніках, визначаючи, в залежності від точності, кількість гармонік.

- Використовуючи метод накладання, розраховуємо електричне коло на кожній гармоніці окремо, враховуючи, що

Знаходимо миттєві значення струмів та напруг.

- Миттєве значення струму або напруги знаходимо методом накладання.

Знаходження діючих значень виконується за формулою:

Знаходження потужності в електричному колі періодичного несинусоїднонго струму

Активні потужності, створені різними гармоніками, складаються.

Q=Q(1)+Q(2)+…+Q(k)

S=U·I.. – повна потужність, де

де Т – потужність спотворення.

Приклад

u = 10 + 50sin(1000t) + 20sin(3000t)

R = 20 (Ом)

L = 0,01 (Гн)

C = 20 (мкФ)

А1; V1 – магнітно-електричну систему

А2; V2 – електромагнітну систему

1) ω=0

I(0) = 0

Uc(0)=U0=10 (B)

2) ω=ω1=1000

3) ω=3ω1

## Розрахунок нелінійних електричних кіл постійного струму

Теристор

У інерційних елементів положення робочої точки залежить від діючих значень струмів та напруг. Для інерційних елементів важливий статичний опір.

Методи розрахунку нелінійних кіл постійного струму:

- Графічні методи розрахунку

- Графоаналітичні

- Аналітичні методи (реальна ВАХ замінюється апроксимуючою функцією)

- Ітераційні методи розрахунку

Графічні методи розрахунку електричних кіл постійного струму

Замість закону Ома використовуємо ВАХ. Перший і другий акони Кірхгофа залишаються незмінними.

E=UНС(I)

Паралельне з’єднання нелінійних опорів

Графоаналітичний метод

Ubd –?

Rвх –?

Метод еквівалентного генератора

Ucd = I2R2+Ubd

I4 = Ucd/R4

I1 = I2+I4

I5 = I+I4

# Лекція №20

## Розрахунок нелінійних магнітних кіл

Джерелом магнітного поля у магнітних колах є котушки зі струмом.

Магнітним колом називається сукупність феромагнітних пристроїв, через які замикається магнітний потік.

Магнітне поле створюється так званими магнітними стрижнями.

Ф-[Вб]

В – магнітна індукція.

Якщо μ»1, то можна вважати, що всередині осердя магнітне поле розповсюджується рівномірно, і тому

Ф=B·s

.. – напруженість магнітного поля

– магнітна провідність

Основні закони магнітного поля:

- Закон повного струму

- Принцип неперервності ліній магнітного потоку:

Перетворення відбувається по петлі гістерезиса.

Матеріали з високою остаточною магнітною індукцією (Вост) називаються магнітожорсткі.

- Закон Ома для ділянки магнітного кола

– магнітний опір

– закон Ома для лінійного магнітного стрижня

- Перший закон Кірхгофа для магнітного кола

Ф1-Ф2-Ф3=0

- Другий закон Кірхгофа

F1=w1I1

F2=w2I2

Алгебраїчна сума напруг дорівнює алгебраїчній сумі магніторушійних сил.

w – кількість витків у обмотці.

При розрахунку магнітних кіл ми будемо стикатися з так званою прямою і оберненою задачею. Пряма задача: при заданому магнітному потоку необхідно знайти магніторушійну силу. Зворотна задача: знайти магнітний потік при заданій магніторушійній силі.

Лекція №21

Розрахунок нелінійного магнітного кола

Пряма задача

Φ – заданий

F – ? (потрібно знайти намагнічуючу силу обмотки)

За II законом Кірхгофа

Iw=H1l1+H2l2+2Hпδ

основна крива намагнічування (задається у довіднику)

S1 – площа перерізу першого осердя

В1 → Н1 → Н1l1 – спад магнітної напруги на першому осерді

– спад магнітної напруги на якорі

–	лінійний магнітний опір:

Намагнічуюча сила може бути реалізована по-різному. Великий струм: товстий провід і мала кількість витків котушки. Малий струм: багато витків, але тонким проводом.

Зворотна задача

Задана намагнічуюча сила, необхідно знайти магнітний потік або магнітну індукцію.

Iw – задано

Ф – ?

Алгоритм розв’язку полягає у тому, що кілька разів розраховується пряма задача для різних Ф. По цих даних будується графік залежності намагнічуючої сили від магнітного потоку F(Ф). Для зручності розрахунки зводяться в таблицю.

| Ф | B1 | H1 | H1l1 | B2 | H2 | H2l2 | Bп | Hп | Hпδ | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ф2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ф3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ф4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Котушка з феромагнітним осердям у колі змінного струму

Кожна котушка в такому колі має дві індуктивності:
статична	→	
динамічна	→

– потокозчеплення

Hl=iW

Форма струму і напруженості магнітного поля в часі однакова(співпадають за фазою).

Магнітний потік відстає від напруги на 90о

– зв‘язує діюче значення напруги на котушці і фмплітуду магнітного потоку

Форма напруги подібна до форми магнітної індукції.

Вебамперна характеристика котушки:

Якщо осердя перемагнічується за петлею гістерезіса, то крім. Спотворення форми струму буде відбуватись його зсув відносно магнітного потоку.

Заступна (замісна) схема котушки з феромагнітним осердям

Векторна діаграма цієї котушки

При змінному магнітному потоці в осерді котушки виникають явища. Яких нема при постійних магнітних потоках.

Осердя виготовляється з феромагнітного матеріалу. Якщо в осерді замикається змінний магнітний потік, то, за рахунок явища електромагнітної індукції, в товщі осердя виникають струми, які називаються вихровими, або струмами Фуко. Ці струми: 1)нагрівають осердя, створюючи додаткові витрати енергії; 2)створюють власний магнітний потік, який знищує основний магнітний потік, бо вони спрямовані в різні боки.

Для боротьби з вихровими стумами осердя набирають з тонких ізольованих частин. При високих частотах осердя виготовляють з феромагнітної кераміки, де значно зменшені втрати магнітного потоку. Додаткові втрати при змінних магнітних потоках виникають і за рахунок петлі гістерезіса.

Ф0 – основний потік, замикається в осерді

Фs – потік розсіювання, замикається в повітрі

Векторна діаграма:

# Text boxes

Рис.17.1.

UC

UL

L

R

## С

i

# E

Рис.17.2.

(E/L(p2-p1)) ( ep1t

(E/L(p2-p1)) ( ep2t

UC(t)

i(t)

UL(t)

-Е

Е

t

0

# I(p)

# UR(p) (p)

# R

# (

# i

# UR = Ri

# R

Рис.18.1.

# E(p)=Em(/((2+p2)

# (

# e=Emsin(at)

Рис.18.6

# I

# (

# I/p

Рис.18.5.

# UC(0)/p

# I(p)

# UC(p)

# 1/pC

# (

# i

# UC

# C

Рис.18.3.

# Li(0)

# I(p)

# UL(p)

# pL

# (

# i

# UL

# L

Рис.18.2.

# (

# E/p

# E

Рис.18.4.

Рис.18.7.

I3(p)

I2(p)

I1(p)

i3

i2

i1

Рис.18.8.

С

# E

L

R

i

Рис.18.9.

# UC(0)/p

# Li(0)

1/pС

# E/p

p L

R

I(p)

Рис.18.10.

R

i2

С

i3

# E

R

R

i1

Рис.18.11.

# II

# I

I2(p)

I1(p)

# UC(0)/p

R

1/pС

I3(p)

# E/p

R

Рис.19.1.

T

t

(

0

Рис.19.3.

Рис.19.2.

U(t)

UM

0

.

.

.

# Uk(k(kt)

# U2(2(2t)

# U1((1t)

# U0

(

# U(t)

Рис.19.3.

U

# V2

# V1

# A2

# A1

С

L

R

i

Рис.19.4.

(

I

U

0

Рис.19.5.

I3

I2

I1

I

U

0

Рис.19.6.

A

(2

(1

I

U

0

Рис.19.7.

# U

R

I

# E

Рис.19.8.

I

UНС

I

U

0

Рис.19.9.

I

IR0

R0I

UНС

I

U

0

R0

# UHC

RHC

I

# E

Рис.19.10.

I2+I2

I2

I3

I1

Uав

Uав(I2)

Uав(I3)

I

U

0

b

a

RHC

I2

I1

I3

R0

RHC

# E

Рис.19.11.

b

d

# Udb

J3

R4

R5

i

a

c

R1

R2

# E

Рис.19.11.

Рис.19.13.

# Rст

# Ee=Ubd

# I

Рис.20.1.

# 0

# Hс

# Bост

# B

# H

Рис.20.2.

# l

# (

# b

# a

# S

Рис.20.3.

# (2

# (1

# (3

# S

# S3

# S2

# S1

Рис.20.4.

# HПδ

# F2

RП

# H1l1

R0

Ф

# F1

l1

δ

Ф

W2

i1

i2

W1

Рис.21.1.

# H2l2

RH2

# HПδ

RП

# HПδ

E=IW

RП

# H1l1

RH1

Ф

l2

W

δ

l1

i

Рис.21.2.

B1

H1

H

B

0

Рис.21.3.

# Ф

Ф4

Ф3

Ф2

IW

Ф1

Ф

F

0

Рис.21.4.

Ф

U

W

i

ФMSin(ωt)

ФM

T

2T/3

T/2

T/4

t

π

2π/3

π/2

π/4

Ф

Ф

i

i

t

Струм – несинусоїдний при синусоїдному Ф . Відповідно виникають вищі гармоніки.

При синусоїдному струмі магнітний потік спотворений

Рис.21.5.

Ф

t

Рис.21.6.

Рис.21.8.

Ia

I

Ip

U0

B0

Рис.22.7.

ФS

ФS

Ф0

i

U1

G0

LS

U

RM

Рис.22.9.

j(LSI

U

RMI

U0

IA

IP

I

(0